## Slide 1
FSTLs høstkonferanse 2015
Trondheim 26.oktober
Sigmund Stikbakke (Sykehusbygg HF) og Anne Kathrine Larssen (Multiconsult)
Tilstandsgrad ved norske sykehus
Videre utvikling av database

## Slide 2: Tema i dag
Utviklingsprosjekt «Tilstandsregistreringer»
Om multiMap og sentrale moduler
Bruksmuligheter og nytteverdi – noen eksempler
Tanker om videre utvikling i 2016

## Slide 3: Prosjekt «Etablere og videreutvikle verktøy for tilstandsgrad»
Ett av Sykehusbygg HFs 20 utviklingsprosjekter i regi av enheten «Fellesoppgaver»:
Mandat:
  Eksisterende verktøy videreutvikles og forbedres spesielt med hensyn til rapportering og forbedret veiledning for kartlegging.
  Oppgaven gjennomføres administrativt uten prosjektgruppe i første fase.
  Arbeidet er igangsatt

## Slide 4: Om multiMap og sentrale moduler

## Slide 5: Hvem bruker dataene?
Helseforetakene
  Vedlikeholdsplanlegging og budsjettering
  Tidligfase: utviklingsplaner, idé- og konseptfase
  Rapportering til ledelse, styret, RHF
  Dialog med klinikkene
RHF
  Porteføljestyring mht. oversikt over alle HF tilstand og styringssignaler i økonomisk langtidsplan (ulik praksis mellom regionene)
HOD etterspør landsoversikter tilstand og «etterslep»
Andre for eksempel «State of the nation»
NB! Unik oversikt i internasjonal sammenheng!

## Slide 6: multiMap i dag
multiMap i Norge
Over 30 mill kvm bygningsmasse
Objekttyper:
  Bygninger, veier, kulturhistoriske objekter, fyrstasjoner og nautiske installasjoner, flyplasser, bensinstasjoner
- Alle HF benytter multiMap pr 2015
- Årlig brukerforum samlinger er innført

## Slide 7: Helhetlig analysemodell (Asset management)
Virksomhetens behov
Dagens situasjon
Fremtidig situasjon
Fysisk
Infrastruktur
Figur: Multiconsult
Aktiviteter
Kapasitet
Funksjonsfordeling
Arealbehov & lokasjon
Samsvar?
MÅL
Forvaltnings- og utviklingsplan Løsningsforslag for rasjonell og effektiv fremtidig drift av virksomheten
En bygningsmasse og infrastruktur som tilfredsstiller fremtidig aktivitets- og kapasitetsbehov
Mulighets-studier og tiltaksbehov
Samsvar!
Aktiviteter
Kapasitet
Funksjonsfordeling
Arealbehov & lokasjon
Analyse
GAP- analyse
«Diagnose»:
Teknisk tilstand og «etterslep»
Funksjonell egnethet
Tilpasningsdyktighet
Infrastruktur
Energi
Brann
multiMap.

## Slide 8: Verktøyet er bygget opp av kartleggingsmoduler
Notes: Verktøyet er bygget opp av ulike kartleggingsmoduler der det er mulig å velge én eller en kombinasjon av disse, avhengig av formål. Kartleggingsmodulene omhandler ulike egenskaper ved bygninger eller annen infrastruktur, som kan si noe om deres tilstand og videre muligheter.

## Slide 9: Moduler (kartlegging - registrering)
«Basismoduler»
  teknisk tilstand
  strukturelle egenskaper (tilpasningsdyktighet)
  område og infrastruktur
«Tilleggsmoduler»
  Funksjonell egnethet
  Brann
  Energi
  Vedlikeholdsplan (inkl. ROS tilnærming mht prioritering)

## Slide 10: Rapporter
Standardrapporter
  Vektede tilstandsgrader og arealer (portefølje, pr bygg, pr komponent)
Videre tilbys utvidede og mer «skreddersydde» rapporter basert på mer inngående analyser av kartlagte data fra basis – og/eller tilleggsmodulene, f.eks.:
  Beregning av oppgraderingsbehov
  Levedyktighetsvurderinger (tidligfaseutredninger og utviklingsplaner)
  Vurdering av potensial for annen bruk (tidligfaseutredninger og utviklingsplaner)
  Interaktivt «beregningsverktøy» for kontantstrømsanalyser (invest. og FDVU – tidligfaseutredninger)

## Slide 11: -- en overordnet metode med god treffsikkerhet på porteføljenivå
Metoden er basert på «store talls lov»
På enkeltbygg-nivå er det en større usikkerhet knyttet til kostnader
Estimat på usikkerhet normalt 10-15 %
Usikkerheten i estimatene er etterprøvd en rekke ganger
Validiteten er etterprøvd av Riksrevisjonen

## Slide 12: Eksempel XX HF
Siste samlede rapportering i Helse Sør Øst ble gjennomført i 2013
Ett av helseforetakene gjennomførte vedlikeholdsplanlegging med utgangspunkt i tilstandsregistreringer
Vedlikeholdsplaner for alle dekomponerte verdier tg 2 og tg 3
Case: Kan vi stole på beregninger fra multiMap?

## Slide 13: Case XX HF Sammenlikning av resultater fra multiMap og vedlikeholdsplan

## Slide 14: Bruksmuligheter og nytteverdi – noen eksempler

## Slide 15: Helseforetakenes oppgraderingsbehov på nasjonalt nivå per 2014

## Slide 16: Bakgrunn
Kartlegginger gjort mellom 2010 og 2014 i 21 helseforetak
Samlet areal 4,3 mill m2
Lokasjon | Gjennom-snitt alder [år] | Totalt bruttoareal [m2] kartlagt
Helse Førde HF | 30 | 85 117
Helgelandssykehuset HF | 38 | 56 988
Helse Finnmark HF | 49 | 42 964
Helse Møre og Romsdal HF | 45 | 115 471
Oslo universitetssykehus HF | 46 | 845 844
Sykehuset Innlandet HF | 44 | 329 896
Helse Stavanger HF | 33 | 202 422
Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 28 | 206 924
Vestre viken HF | 46 | 278 963
Nordlandssykehuset HF | 41 | 156 314
Helse Bergen HF | 41 | 395 458
Sykehuset Telemark HF | 38 | 164 004
Sykehuset Vestfold HF | 28 | 110 332
St Olavs hospital HF | 27 | 336 452
Helse Nord Trøndelag | 36 | 105 111
Sykehuset Østfold HF | 50 | 165 974
Sørlandet sykehus HF | 37 | 250 756
Helse Fonna HF | 40 | 141 618
Sunnaas sykehus hf | 45 | 37 154
Rusbehandling Midt norge HF | 35 | 8 367
AHUS HF | 19 | 265 577
Samlet | 38 | 4 301 706

## Slide 17: Vektet tilstand
Chart: Samlet arealfordeling pr. vektet tilstandsgrad
| TG 0 | TG 1 | TG 2 | TG 3
 | 0.077599 | 0.40721 | 0.43552 | 0.079676
Notes: Kartlegging med MultiMap er en overordnet metode og resultatene som kommer ut fra denne kartleggingen vil være opplysningsunderlag i videre strategisk/taktisk planlegging.
Det er bygningsmessige behov og muligheter som avdekkes gjennom kartlegging av nåsituasjon.
Kartlegging av:
Teknisk tilstand– synliggjøring av slitasje, elde, feil og mangler. Underlag for å vurdere teknisk oppgraderingsbehov / vedlikeholdsetterslep
Bygningsstrukturelle egenskaper – synliggjøring av grunnleggende egenskaper ved bygningskroppen. Underlag for å vurdere fremtidig potensial og mulig bruk
  Hva får man ut av dette:
  Kartlegging av omfattende bygningsmasse
  Robust beslutningsunderlag
  Synliggjøring av interne forskjeller og bygningenes ”levedyktighet”

## Slide 18: Teknisk tilstand
Chart: Vektet teknisk tilstand
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3
4 301 706 | 89439 | 20291 | 61855 | 25941 | 13047 | 22363 | 50218 | 54864.8 | 82326.4 | 106977.7 | 288233.2 | 245936.5 | 249368.7 | 241459.3 | 397511.6 | 283283.4 | 379038.3 | 348502.3 | 276842.5 | 159282.9 | 323637.9 | 154382 | 89959 | 114149.7 | 78455.2 | 43143.6 | 43018.1 | 25048 | 15843 | 7747 | 9541.1

## Slide 19: Tilstand pr byggeperiode
Chart: Bruttoareal [m2]
| Før 1950 | 1950-tallet | 1960-tallet | 1970-tallet | 1980-tallet | 1990-tallet | Etter 2000
Areal fordelt på ulike byggeperioder | 577706.9 | 312348.4 | 509528.1 | 819705.7 | 616958 | 382872.1 | 1005503.3
Vektet teknisk tilstand | 1.8564 | 1.6625 | 1.7133 | 1.608 | 1.6513 | 1.1606 | 1.0186
Ambisjonsnivå?

## Slide 20: Oppgraderingsbehov
Column1 | Totalt | Kr/m2
Estimert teknisk oppgraderingsbehov Strakstiltak (0-5 år): | 17 170 mill. kr. | 3 800 kr/m2
Estimert teknisk oppgraderingsbehov. Tiltak på 6-10 år: | 21 722 mill. kr. | 4 800 kr/m2
Samlet teknisk oppgraderingsbehov | 38 893 mill. kr. | 8 600 kr/m2
NB! SotN 2010 – SotN 2015: viser forverring av tilstand
Notes: NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk» legges til grunn
  Fire tilstandsgrader: 0 (best) til 3 (dårligst)
  Samme skala er overført også til angivelse av grad av tilpasningsdyktighet, funksjonell egnethet etc.
Kartleggeren skal ha god kjennskap til bygningsmassen
Kartleggingen skal være mest mulig objektiv
Kartleggingen er overordnet («nivå 0»)

## Slide 21: Bruksmuligheter og nytteverdi – noen flere eksempler Tidligfaseutredninger og utviklingsplaner

## Slide 22: Bruksområder
Bruksområder (4)
Utarbeide levedyktighetsvurderinger (sammenhengen mellom egnethet og tilpasningsdyktighet)
Dårlig egnethet, men god tilpasningsdyktighet.
Kandidat for: Ombygging og evt. teknisk oppgradering
Dårlig egnethet og dårlig tilpasningsdyktighet.
Kandidat for: Avhending/alternativ bruk.
God egnethet og god tilpasningsdyktighet.
Kandidat for: Evt. teknisk oppgradering.
God egnethet og dårlig tilpasningsdyktighet.
Kandidat for: Evt. teknisk oppgradering.
Grad av egnethet
Grad av tilpasningsdyktighet

## Slide 23: Visualisering av resultater I Google Earth
Resultat

## Slide 24: Tiltak i eksisterende bygg - avhenger av strategi for bruk av bygget i fremtiden og periodisering
Investeringsbehov, FDVU-kost profil og kontantstrøm

## Slide 25: Videre utvikling 2015 - 2016
Forbedring / tilpasning av modul infrastruktur
  Mht. tilstand, risiko, oppgraderingskostnader
  Etableres en arbeidsgruppe
Forbedrede og flere rapporter
  Spørreundersøkelse for å identifisere behov
  Flere grafer og diagrammer er ønskelig
  Rapporter som viser utvikling over tid
  Bedre rapporter og funksjonalitet for hva er bygget egnet for- utvikle modulen?

## Slide 26: Videre utvikling 2015 - 2016
Videreutvikle veiledningsmateriell med flere eksempler
  bl.a. viktig å få forståelse for hvordan registrert tilstandsgrad benyttes til beregning av oppgraderingskostnad
Årlig rapportering nasjonalt mht. utvikling i tilstand og etterslep
Integrasjon med andre systemer, hva og hvordan?

## Slide 27: https://www.multimap.no
Innspill til behov for forbedringer eller nye rapporter?
Svar på kommende spørreundersøkelse, eller ta direkte kontakt:
cal@multionsult.no